ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

кулера для води

BD2106

Шанований покупець, дякуємо Вам за придбання.

Просимо Вас переконатися, що у гарантійному талоні проставлений штамп магазину, дата продажу, підпис продавця, а також вказана модель виробу та серійний номер.

Для довготривалої роботи кулера просимо Вас уважно вивчити надану інструкцію перед початком експлуатації.

Кулер для води моделі BD2106 призначений для підігріву, охолодження і роздачі питної води. Даний кулер може бути використаний в офісах, готелях, школах і житлових будинках.

У кулері моделі BD2106 використовується електронне охолодження.

|  | Лампочки-індикатори Блокування крана гарячої води Кран холодної води Кран гарячої води Каплеприймальник Кнопка збросу (перезавантаження) Дверцята Вмикач нагріва Вмикач охолодження Дріт електроживлення Дренажний отвір Примітка: малюнок лише для ознайомлення. Кулер може відрізнятися від малюнка |
| --- | --- |

| Тип конструкції | підлоговий з нижнім встановленням бутля |
| --- | --- |
| Тип охолодження | електронний |
| Колір корпусу | білий з коричневим |
| Продуктивність: гарячої води холодної води | 5 л/г 1 л/г |
| Температура води: гарячої холодної | ~90 0С ~10 0С |
| Напруга | 220V/50Гц |
| Потужність нагріву | 500 Вт |
| Потужність охолодження | 65 Вт |
| Габаритні розміри | 300х395х1110 мм |
| Наявність шафки | ні |
| Наявність холодильника | ні |
| Вага, не більше кг | 14 |

Кнопки функціонування

| Блокування крана гарячої води Для користування гарячою водою, натисніть кнопку блокування та натисніть кран гарячої води одночасно. |  |
| --- | --- |
| Дренажний отвір Для зливу води з баку треба повернути кришку проти годинникової стрілки. Щоб закрити кришку – треба повернути її за годинниковою стрілкою. |  |
| Кнопка перезавантаження Автоматично активується, коли закриваються дверцята. Це сигналізує кулеру, що бутель з водою замінено, а індикатори вмикаються. |  |

ИНДИКАТОРИ

Кулер має 5 іконок, що показують різні функції

|  | Іконка підігріву / охолодження: означає початок підігріву/охолодження |  |
| --- | --- | --- |
|  | Іконка гарячої води (червона): означає, що гаряча вода досягла встановленої температури та готова до використання |  |
|  | Іконка холодної води (синя): означає, що холодна вода досягла встановленої температури та готова до використання |  |
|  | Іконка пустого бутля (червона): означає, що бутль пустий. Треба замінити. |  |

Установка та експлуатація

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯ КУЛЕРА ДО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, він повинен постояти  24 години у вертикальному положенні. Це необхідно для запобігання ризику пошкодження системи охолодження після транспортування.

| Звільнити апарат від упаковки, зняти з горловини балона з водою одноразову гігієнічну наклейку. Відкрийте дверцята шафки. Вставте бутль з водою всередину шафки за допомогою помпового з’єднання та закрийте дверцята. Увімкніть кулер до джерела електропостачання. Почнуть заповнюватися баки гарячою та холодної води кулера. Почекайте 5 хвилин, доки баки заповняться. Натисніть кожний кран, щоб переконатися, що вода циркулює в кулері. Увімкніть кнопку гарячої води, загориться червоний індикатор (мал.1). Коли підігрів завершиться, кулер перейде в режим «зберігання гарячої води», та загориться червоний індикатор гарячої води (мал.2). Гаряча вода готова. Увімкніть кнопку охолодження, загориться синій індикатор (мал.3). Коли охолодження завершиться, кулер перейде в режим «зберігання холодної води», та загориться синій індикатор холодної води (мал.4). Холодна вода готова. | Мал.1 Мал.2 Мал.3 Мал.4 |
| --- | --- |

Електрична схема

запобіжні заходи

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ КУЛЕР ТІЛЬКИ ДЛЯ РОЗЛИВУ ОЧИЩЕНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ З БУТЛІВ ЄМНІСТЮ 18,9 Л. АБО 11,3 Л.

- Під час першого використання або використання після тривалого простою необхідно очистити бак з водою. Якщо дозволяють обставини, їх необхідно продезінфікувати і простерилізувати, а також спустити першу воду після нагрівання (у процесі зливу води відключіть перемикач нагрівання та охолодження). При заміні бутля бажано відключати кулер від мережі електроживлення.

- Заборонено включати перемикачі нагрівання та охолодження кулер до тих пір, поки всі ємності і трубки не будуть заповнені водою.

- Проводьте санітарну обробку кулера не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців. У разі, якщо санітарна обробка не проводиться у порядку, визначеному в інструкції, наша компанія не несе відповідальності за якість води розлитої кулером.

- Забороняється мити кулер під струменем води.

- Після вимикання від джерела струму інтервал перед повторним включенням повинен бути не менше 5 хвилин.

- Для безпеки Ваших дітей, зверніть їх увагу на високу температуру гарячої води.

- Використовуйте кулер в приміщенні, щоб уникнути намокання і потрапляння прямих сонячних променів. Встановлюйте кулер в добре вентильованих кімнатах.

- Даний апарат повинен працювати при навколишній температурі від 10°С до 38°С, при відносній вологості не вище 90%.

- Якщо ви плануєте не користуватися кулером тривалий час, вимкніть його, дайте охолонути гарячій воді і повністю злийте її через осушувальний клапан, розташований з тильного боку апарату. Потім відкрийте синій кран на передній панелі і злийте воду з ємності охолоджувача.

- Ніколи не використовуйте органічні рідини для очищення апарату.

- Якщо шнур електроживлення пошкоджений, його заміну повинен здійснювати працівник сервісного центру або кваліфікована особа, для запобігання нещасного випадку.

- Пристрій має бути розташований таким чином, щоб вилку шнура електроживлення було зручно приєднувати до розетки.

- Забороняється зберігати в кулері вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні банки з легкозаймистими речовинами.

- Забороняється класти сторонні предмети всередину кулера, якщо це не рекомендовано виробником.

- УВАГА – кулер треба встановлювати згідно з інструкцією, щоб він стояв міцно.

- УВАГА – вентиляційні отвори на задній частині кулера повинні бути відкритими та нічим не закриті.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Проблема | Ймовірні причини | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Не горить лампочка | 1. Не підключено джерело електроживлення | 1.Переконайтеся, що перемикач в положенні “on” (включено) і вилка знаходиться в розетці. |
| Протікання | 1. Пошкоджений бак з водою 2. Силікатногелева трубка деформувалася й зносилася 3. Пошкоджено кран | 1. Замініть бак з водою 2. Замініть силікатногелеву трубку 3. Замініть кран |
| Не відбувається нагрівання | 1. Згорів плавкий запобіжник 8A або 5A 2. Перемикач нагрівання пошкоджено або проблеми з контактом 3. Згорів бак нагріву 4 Кулер не встигає нагрівати воду через інтенсивне використання | 1. Замініть плавкий запобіжник 2.Замініть перемикач, перевірте з’єднання 3.Замініть бак нагріву 4. Декілька хвилин не використовуйте кулер |
| Не відбувається охолодження | 1. Згорів плавкий запобіжник 8A 2. Перемикач охолодження пошкоджено або проблеми з контактом | 1. Замініть плавкий запобіжник 2. Замініть перемикач, перевірте з’єднання |
| Вода не тече | 1. Закінчилася вода в бутлі 2. Неправильно встановлений бутель 3. Не знятий стікер з датою розливу 4. Зламаний кран | 1. Поставити повний бутель 2. Встановити бутель вертикально 3. Зняти стікер 4. Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| Вода погано тече | 1. Давно не проводилася санітарна обробка | 1. Зробіть санітарну обробку кулера |