ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

кулера для води

BD509

Шанований покупець, дякуємо Вам за придбання.

Просимо Вас переконатися, що у гарантійному талоні проставлений штамп магазину, дата продажу, підпис продавця, а також вказана модель виробу та серійний номер.

Для довготривалої роботи кулера просимо Вас уважно вивчити надану інструкцію перед початком експлуатації.

Кулер для води моделі BD509 призначений для підігріву, охолодження і роздачі питної води. Даний кулер може бути використаний в офісах, готелях, школах і житлових будинках.

У кулері моделі BD509 використовується електронне охолодження.

|  | 1. Приймальне гніздо бутля для води 2. Кнопка включення/виключення 3. Лампочки-індикатори 4. Інформаційна панель 5. Кран холодної води 6. Кран гарячої води 7. Каплеприймальник 8. Дріт електроживлення 9. Дренажний отвір |
| --- | --- |

| Тип конструкції | підлоговий |
| --- | --- |
| Тип охолодження | електронний |
| Колір корпусу | білий з сірим |
| Продуктивність: гарячої води холодної води | 5 л/г 1,0 л/г |
| Температура води: гарячої холодної | ~90 0С ~10 0С |
| Напруга | 220V/50Гц |
| Потужність нагріву | 420 Вт |
| Потужність охолодження | 65 Вт |
| Габаритні розміри | 260х330х1010 мм |
| Наявність шафки | так |
| Наявність холодильника | ні |
| Вага, не більше кг | 8 |

запобіжні заходи

Підключати кулер до електромережі тільки після заповнення його водою! Стежити за кількістю води в бутлі! Не залишайте кулер без води у включеному стані!

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ КУЛЕР ТІЛЬКИ ДЛЯ РОЗЛИВУ ОЧИЩЕНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ З БУТЛІВ ЄМНІСТЮ 18,9 Л.

- Проводьте санітарну обробку кулера не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців. У разі, якщо санітарна обробка не проводиться у порядку, визначеному в інструкції, наша компанія не несе відповідальності за якість води розлитої кулером.

- Забороняється мити кулер під струменем води.

- Після вимикання від джерела струму інтервал перед повторним включенням повинен бути не менше 5 хвилин.

- Для безпеки Ваших дітей, зверніть їх увагу на високу температуру гарячої води.

- Використовуйте кулер в приміщенні, щоб уникнути намокання і потрапляння прямих сонячних променів. Встановлюйте кулер в добре вентильованих кімнатах.

- Якщо ви плануєте не користуватися кулером тривалий час, вимкніть його, дайте охолонути гарячій воді і повністю злийте її через осушувальний клапан, розташований з тильного боку апарату. Потім відкрийте синій кран на передній панелі і злийте воду з ємності охолоджувача.

- Заборонено включати кулер до тих пір, поки всі ємності і трубки не будуть заповнені водою.

- Ніколи не використовуйте органічні рідини для очищення апарату. Строго заборонено використання води для очищення апарату.

- Даний апарат повинен працювати при навколишній температурі від 10°С до 38°С, при відносній вологості не вище 90%.

Правила експлуатації

Звільнити апарат від упаковки, зняти з горловини балона з водою одноразову гігієнічну наклейку. Перевернути балон кришкою вниз і встановити його в приймальне гніздо апарату. (Встановлювати і знімати балон строго вертикально).

Відкрийте по черзі крани гарячої та холодної води і переконайтеся у вільному протіканні води і відсутності повітряних пробок в системі.

Вставте вилку в розетку, потім увімкніть перемикачі (НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВСІ ПЕРЕМИКАЧІ ОДНОЧАСНО) щоб пристрій запрацював, індикатор нагріву і лампочка охолодження повинні загорітися. Коли температура води досягне встановлених значень, пристрій автоматично почне роботу.

При включенні кулера переконайтеся, що з крана гарячої води здійснюється подача води, тільки після цього пристрій можна приєднати до електроживлення і включити перемикач на нагрівання.

Відключіть вилку від електроживлення і злийте воду через дренажний отвір, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу.

Під час першого використання або використання після тривалого простою необхідно очистити бак з водою. Якщо дозволяють обставини, їх необхідно продезінфікувати і простерилізувати, а також спустити першу воду після нагрівання (у процесі зливу води відключіть перемикач нагрівання). При заміні бутля відключати кулер від мережі електроживлення необов'язково.

Якщо шнур електроживлення пошкоджений, його заміну повинен здійснювати працівник сервісного центру або кваліфікована особа, для запобігання нещасного випадку.

Пристрій має бути розташований таким чином, щоб вилку шнура електроживлення було зручно приєднувати до розетки.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Проблема | Ймовірні причини | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Не горить лампочка | 1. Не підключено джерело електроживлення | 1.Переконайтеся, що перемикач в положенні “on” (включено) і вилка знаходиться в розетці. |
| Протікання | 1. Пошкоджений бак з водою 2. Силікатногелева трубка деформувалася й зносилася 3. Пошкоджено кран | 1. Замініть бак з водою 2. Замініть силікатногелеву трубку 3. Замініть кран |
| Не відбувається нагрівання | 1. Згорів плавкий запобіжник 8A або 5A 2. Перемикач нагрівання пошкоджено або проблеми з контактом 3. Згорів бак нагріву 4 Кулер не встигає нагрівати воду через інтенсивне використання | 1. Замініть плавкий запобіжник 2.Замініть перемикач, перевірте з’єднання 3.Замініть бак нагріву 4. Декілька хвилин не використовуйте кулер |
| Не відбувається охолодження | 1. Згорів плавкий запобіжник 8A 2. Перемикач охолодження пошкоджено або проблеми з контактом | 1. Замініть плавкий запобіжник 2. Замініть перемикач, перевірте з’єднання |
| Вода не тече | 1. Закінчилася вода в бутлі 2. Неправильно встановлений бутель 3. Не знятий стікер з датою розливу 4. Зламаний кран | 1. Поставити повний бутель 2. Встановити бутель вертикально 3. Зняти стікер 4. Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| Вода погано тече | 1. Давно не проводилася санітарна обробка | 1. Зробіть санітарну обробку кулера |