ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

кулера для води

BY507

Шанований покупець, дякуємо Вам за придбання.

Просимо Вас переконатися, що у гарантійному талоні проставлений штамп магазину, дата продажу, підпис продавця, а також вказана модель виробу та серійний номер.

Для довготривалої роботи кулера просимо Вас уважно вивчити надану інструкцію перед початком експлуатації.

Кулер для води моделі BY507 призначений для підігріву, охолодження і роздачі питної води. Даний кулер може бути використаний в офісах, готелях, школах і житлових будинках.

У кулері використовується функція подвійного захисту «температурний контроль» і «захист від перегріву». Температура води завжди контролюється в межах між 85ºС і 95ºС, що відповідає вимогам для приготування кави або чаю та приготування їжі.

У кулері моделі BY507 використовується компресорне охолодження.

|  | Приймальне гніздо бутля для води Кнопка електроживлення Індикатори Інформаційна панель Кнопка безпеки Кран холодної води Кран гарячої води Каплеприймач Дріт електроживлення Дренажний отвір |
| --- | --- |

| Тип конструкції | підлоговий |
| --- | --- |
| Тип охолодження | компресорний |
| Колір корпусу | білий з сірим |
| Продуктивність: гарячої води холодної води | 5 л/г 2 л/г |
| Температура води: гарячої холодної | ~90 0С ~10 0С |
| Напруга | 220V/50Гц |
| Потужність нагріву | 420 Вт |
| Потужність охолодження | 85 Вт |
| Наявність шафки | ні |
| Наявність холодильника | ні |
| Тип холодоагенту | R134a |
| Габаритні розміри | 260х330х1010 мм |
| Вага, не більше кг | 14 |

запобіжні заходи

Підключати кулер до електромережі тільки після заповнення його водою! Стежити за кількістю води в бутлі! Не залишайте кулер без води у включеному стані!

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ КУЛЕР ТІЛЬКИ ДЛЯ РОЗЛИВУ ОЧИЩЕНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ З БУТЛІВ ЄМНІСТЮ 18,9 Л.

- Проводьте санітарну обробку кулера не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців. У разі, якщо санітарна обробка не проводиться у порядку, визначеному в інструкції, наша компанія не несе відповідальності за якість води розлитої кулером.

- Забороняється мити кулер під струменем води.

- При транспортуванні і зберіганні апарат повинен знаходитися вертикально, не нахиляйте апарат на кут більше 450.

- Після вимикання від джерела струму інтервал перед повторним включенням повинен бути не менше 5 хвилин.

- Для безпеки Ваших дітей, зверніть їх увагу на високу температуру гарячої води.

- Для забезпечення справної роботи охолоджувача своєчасно видаляйте пил і бруд з решіток випарника на задній стінці апарату.

- Використовуйте кулер в приміщенні, щоб уникнути намокання і потрапляння прямих сонячних променів. Встановлюйте кулер в добре вентильованих кімнатах. Відстань до задньої стінки кулера має бути не менше 15 см.

- Якщо ви плануєте не користуватися кулером тривалий час, вимкніть його, дайте охолонути гарячій воді і повністю злийте її через осушувальний клапан, розташований з тильного боку апарату. Потім відкрийте синій кран на передній панелі і злийте воду з ємності охолоджувача.

- Заборонено включати кулер до тих пір, поки всі ємності і трубки не будуть заповнені водою.

- Ніколи не використовуйте органічні рідини для очищення апарату. Строго заборонено використання води для очищення апарату.

- Даний апарат повинен працювати при навколишнього температурі від 10°С до 38°С, при відносній вологості не вище 90%.

Правила експлуатації

Звільнити апарат від упаковки, зняти з горловини балона з водою одноразову гігієнічну наклейку. Перевернути балон кришкою вниз і встановити його в приймальне гніздо апарату. (Встановлювати і знімати балон строго вертикально).

Відкрийте по черзі крани гарячої та холодної води і переконайтеся у вільному протіканні води і відсутності повітряних пробок в системі.

Вставте вилку в розетку, потім увімкніть перемикачі (НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВСІ ПЕРЕМИКАЧІ ОДНОЧАСНО) щоб пристрій запрацював, індикатор нагріву і лампочка охолодження повинні загорітися. Коли температура води досягне встановлених значень, пристрій автоматично почне роботу.

При включенні кулера переконайтеся, що з крана гарячої води здійснюється подача води, тільки після цього пристрій можна приєднати до електроживлення і включити перемикач на нагрівання.

Відключіть вилку від електроживлення і злийте воду через дренажний отвір, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу.

Під час першого використання або використання після тривалого простою необхідно очистити бак з водою. Якщо дозволяють обставини, їх необхідно продезінфікувати і простерилізувати, а також спустити першу воду після нагрівання (у процесі зливу води відключіть перемикач нагрівання). При заміні бутля відключати кулер від мережі електроживлення необов'язково.

Якщо шнур електроживлення пошкоджений, його заміну повинен здійснювати працівник сервісного центру або кваліфікована особа, для запобігання нещасного випадку.

Пристрій має бути розташований таким чином, щоб вилку шнура електроживлення було зручно приєднувати до розетки.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Проблеми | Ймовірні причини | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1. Вода не гріється і не охолоджується | • Несправність розетки • Поганий контакт вилки з розеткою • Немає електрики • Перегорів запобіжник • Несправний розподілювач холодної та гарячої води | • Переконайтеся в працездатності розетки • Поміняйте запобіжник або зверніться до сервісного відділу нашої компанії |
| 2. Вода погано нагрівається / охолоджується | Витрачено велику кількість води. | Почекайте кілька хвилин |
| 3. Вода не гріється | • Виключена клавіша гарячої води • Спрацював захист від перепаду напруги | • Включити клавішу • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| 4. Вода не охолоджується | • Погана вентиляція в приміщенні • Висока температура води в бутлі (кулер встановлений на прямих сонячних променях) • Термостат налаштовано на високу температуру • Витік охолоджуючого реагенту • Не працює компресор | • Задня стінка повинна бути на відстані 15 см. від стіни • Перемістіть апарат в більш прохолодне місце • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| 5. Гучна робота | • Кулер знаходиться в нестійкому положенні • Кулер доторкається до іншого обладнанням | • Встановити апарат на рівній і твердій поверхні • Відсуньте апарат |
| 6. Вода не тече | • Закінчилася вода в бутлі • Неправильно встановлений бутель • Не знятий стікер з датою розливу • Зламаний кран | • Поставити повний бутель • Встановити бутель вертикально • Зняти стікер • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| 7. Вода погано тече | • Давно не проводилася санітарна обробка | • Зробіть санітарну обробку кулера |
| 8. Вода витікає | • Пошкодження бутлі • Зламаний кран | • Замініть бутель • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |