ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

пурифаєр FY509RO

Шанований покупець, дякуємо Вам за придбання.

Просимо Вас переконатися, що у гарантійному талоні проставлений штамп магазину, дата продажу, підпис продавця, а також вказана модель виробу та серійний номер.

Для довготривалої роботи пурифаєра просимо Вас уважно вивчити надану інструкцію перед початком експлуатації.

Пурифаєр моделі FY509RO призначений для очищення, підігріву, охолодження і роздачі питної води. Даний пурифаєр може бути використаний в офісах, готелях, школах і житлових будинках.

У пурифаєрі використовується функція подвійного захисту «температурний контроль» і «захист від перегріву». Температура води завжди контролюється в межах між 85ºС і 95ºС, що відповідає вимогам для приготування кави або чаю та приготування їжі.

У пурифаєрі моделі FY509RO використовується компресорне охолодження.

|  | Вимикач Індикатори Інформаційна таблиця Кнопка безпеки Кран холодної води Кран гарячої води Каплеприймач Дріт електроживлення Дренажний отвір Вхідний отвір води |
| --- | --- |
| Модель | FY509 RO |
| Джерело води | Водопровідна вода |
| Температура води | 1ºС - 43ºС |
| Робочий тиск | 0,1 МПа – 0,4 МПа |
| Потік чистої води | ≤0,1л/мін |
| Продуктивність чистої води | 1000л |
| Захист від електричного удару | I |
| Напруга/Частота | 220V/ 50Hz |
| Потужність нагріву | 420 W |
| Потужність охолодження | 85 W |
| Нагрівальна здатність | 5,0 л/ч ≥90ºС |
| Охолоджувальна здатність | 2л/ч ≤10ºС |
| Наявність шафки | ні |
| Наявність холодильника | ні |
| Тип холодоагенту | R134a |
| Габаритні розміри | 260х330х1010 мм |
| Вага, не більше кг | 14,6 |

схема очищення води

Функції фільтров очисника

| Фільтр | Функція | Матеріал | Мікрон | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фільтр ПП | Ефективно видаляє забруднення, які більше 5мк, наприклад суспендовані тверді речовини, осад, іржу та інші тверді речовини. | ПП | 5мк | 1шт |
| Фільтр СТО | Видаляє великі частки домішок, залишковий хлор, органічні речовини, поліпшує колір води, видаляє неприємний запах та ін. | Активоване вугілля | 5мк | 2шт |
| Мембрана | Видаляє бактерії, віруси, важкі метали, органічні сполуки, неорганічні солі.. | Поліаміди | 0,0001мк | 1шт |

Тривалість служби основних компонентів

Щоб гарантувати, що кожна частина системи правильно функціонує та забезпечує гарну якість води, необхідно періодично замінювати фільтри, користуючись таблицею нижче (орієнтований цикл заміни при використанні до 10л в день).

| Частина | Період заміни (міс) |
| --- | --- |
| Фільтр ПП | 3-4 |
| Фільтр СТО | 3-4 |
| Мембрана | 12-18 |

УВАГА!  На тривалість служби фільтра впливають різні аспекти, такі як температура води,

тиск та якість води, використання води та середовище.

ПіДКЛЮЧЕННЯ пурифаєрА

УВАГА!  Всі роботи з встановлення пурифаєра або заміни фільтрів повинні виконуватись

уповноваженою особою.

Наступні інструкції з монтажу повинні бути виконані професіоналами:

- Відкрийте картонну коробку та перевірте наявність всіх елементів товару та запасних частин.

- зберіть елементи згідно схем нижче:

| Обмотайте ФУМ-стрічкою | З’єднайте з запірним клапаном холодної води | Обмотайте ФУМ-стрічкою З’єднайте зі шлангом |
| --- | --- | --- |
| Відкрутіть гайку на клапані з перехідником під трубку 1/4'’ | Гайку надіньте на трубку, патрубок трубки замочіть у воді на 5-10 секунд, встановіть в впускний кульовий клапан | Затягніть гайку кульового клапана так, щоб запобігти протіканню. |

УВАГА!  Якщо тиск води вище 0,4МПа, необхідно встановити клапан зниження тиску.

Інструкції з експлуатації

- ПОДАЧА ВОДИ

| Відкрийте кульовий клапан 1/4'’, який приєднано до трубки обладнання. Перевірте відсутність протікання. |  | Ввімкніть пуріфаєр у розетку. |
| --- | --- | --- |

- ЗАПУСК

| Притисніть кнопку безпеки (1) та притисніть кран гарячої води (2) доки не потече вода. |  | Ввімкніть перемикач гарячої або холодної води. |
| --- | --- | --- |

НАГРІВ:

Ввімкніть перемикач гарячої води на задній частині обладнання. Установка почне виконувати функцію нагріву та загориться індикатор нагріву. Коли вода досягне заданої температури, установка зупинить нагрів.

ОХОЛОДЖЕННЯ:

Ввімкніть перемикач холодної води на задній частині обладнання. Установка почне виконувати функцію охолодження. Коли вода досягне заданої температури, установка зупинить охолодження.

порядок встановлення фільтрів

Встановіть кожний фільтр відповідно до схеми встановлення

*1 фільтр ПП

*2 фільтр СТО

*3 мембрана RO

*4 фільтр СТО

Примітка: при заміні фільтрів треба стежити за правильністю встановлення.

Порядок заміни фІльтрів

УВАГА!!! Всі роботи з встановлення пурифаєра або заміни фільтрів

повинні виконуватись уповноваженою особою.

ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРА:

Коли термін служби фільтра вичерпано, його потрібно замінити. Перед заміною необхідно переконатися, що вода перекрита, та злити з вихідного патрубка крана близько 500 мл води.

Спочатку треба зняти панель, як показано на мал.1. Потім зняти коннектор фільтра, як показано на мал.2. Потім зняти фільтр, як показано на мал.3.

| Мал.1: Зніміть скоби фіксації з елементів з`єднання | Мал.2: Зніміть елементи з`єднання з фільтра у напрямку стрілки | Мал.3: У напрямку стрілки витягніть фільтр. |
| --- | --- | --- |

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРА:

Встановіть фільтри в зворотному порядку зняттю. Після встановлення відкрийте кран подачі води для перевірки на наявність протікання.

запобіжні заходи

- Забороняється мити пурифаєр під струменем води.

- При транспортуванні і зберіганні апарат повинен знаходитися вертикально, не нахиляйте апарат на кут більше 450.

- Після вимикання від джерела струму інтервал перед повторним включенням повинен бути не менше 5 хвилин.

- Для безпеки Ваших дітей, зверніть їх увагу на високу температуру гарячої води.

- Для забезпечення справної роботи охолоджувача своєчасно видаляйте пил і бруд з решіток випарника на задній стінці апарату.

- Використовуйте пурифаєр в приміщенні, щоб уникнути намокання і потрапляння прямих сонячних променів. Встановлюйте пурифаєр в добре вентильованих кімнатах. Відстань до задньої стінки пурифаєра має бути не менше 15 см.

- Якщо ви не плануєте користуватися пурифаєром тривалий час, вимкніть його, дайте охолонути гарячій воді і повністю злийте її через дренажний клапан, розташований з тильного боку апарату. Потім відкрийте синій кран на передній панелі і злийте воду з ємності охолоджувача.

- ЗАБОРОНЕНО ВКЛЮЧАТИ ПУРИФАЄР ДО ТИХ ПІР, ПОКИ ВСІ ЄМНОСТІ І ТРУБКИ НЕ БУДУТЬ ЗАПОВНЕНІ ВОДОЮ.

- Даний апарат повинен працювати при навколишнього температурі від 10°С до 38°С, при відносній вологості не вище 90%.

Правила експлуатації

Звільнити апарат від упаковки, дати апарату протягом 24 годин відстоятись. Перевірити встановлення фільтрів, а також усіх з`єднань підключення води. Підключити його до мережі водопостачання та дренажу.

Вставте вилку в розетку, відкрийте по черзі крани гарячої та холодної води і переконайтесь у вільному протіканні води і відсутності повітряних пробок в системі.

Увімкніть перемикачі (НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВСІ ПЕРЕМИКАЧІ ОДНОЧАСНО) щоб пристрій запрацював, індикатор нагріву і лампочка охолодження повинні загорітися. Коли температура води досягне встановлених значень, пристрій автоматично почне роботу.

Відключіть вилку від електроживлення і закрийте кран подачі води, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу.

Під час першого використання або використання після тривалого простою необхідно злити певну кількість води з кранів апарата. Якщо дозволяють обставини, їх необхідно продезінфікувати і простерилізувати, а також спустити першу воду після нагрівання (у процесі зливу води відключіть перемикач нагрівання). При заміні фільтрів обов'язково відключати апарат від мережі електроживлення.

Якщо шнур електроживлення пошкоджений, його заміну повинен здійснювати працівник сервісного центру або кваліфікована особа, для запобігання нещасного випадку.

Пристрій має бути розташований таким чином, щоб вилку шнура електроживлення було зручно приєднувати до розетки.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Проблеми | Ймовірні причини | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1. Вода не гріється і не охолоджується | • Несправність розетки • Поганий контакт вилки з розеткою • Немає електрики • Перегорів запобіжник | • Переконайтеся в працездатності розетки • Поміняйте запобіжник або зверніться до сервісного відділу нашої компанії |
| 2. Вода погано нагрівається / охолоджується | Витрачено велику кількість води. | Почекайте кілька хвилин |
| 3. Вода не гріється | • Виключена клавіша гарячої води • Спрацював захист від перепаду напруги | • Включити клавішу • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| 4. Вода не охолоджується | • Погана вентиляція в приміщенні • Висока температура вхідної водиі (кулер встановлений на прямих сонячних променях) • Термостат налаштовано на високу температуру • Витік охолоджуючого реагенту • Не працює компресор | • Задня стінка повинна бути на відстані 15 см. від стіни • Перемістіть апарат в більш прохолодне місце • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії |
| 5. Гучна робота | • Кулер знаходиться в нестійкому положенні • Кулер доторкається до іншого обладнанням | • Встановити апарат на рівній і твердій поверхні • Відсуньте апарат |
| 6. Вода не тече | • Зламаний кран • Потрібно замінити фільтр • Зігнулась трубка | • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії • Замініть фільтр • Замініть трубку |
| 7. Вода погано тече | • Давно не проводилася санітарна обробка | • Зробіть санітарну обробку кулера |
| 8. Вода витікає | • Зламаний кран • Пошкоджена трубка подачі води • Фільтр або прокладка не вірно встановлені • Бак для води пошкоджено | • Зверніться в сервісний відділ нашої компанії • Замініть трубку або зверніться в сервісний відділ нашої компанії • Переустановіть фільтр або прокладку • Зверніться в сервісний відділ |